## Slide 1
STRUCTURAL HEALTH
MONITORING SYSTEM

## Slide 2
Team
Anggota IV
Anggota I
Anggota II
Anggota III
Ketua
Taufiq Septiyawan Azhari
Jonathan Oktaviano Frizzy
Kevin Safrisal Maulana
Theo Andre Gunawan
Raihan Dzikry Wahidin
Electrical Design
Embedded
System
Web
Developer
Hardware
& Logistic
Dokum

## Slide 3
Outline
Latar Belakang
Tujuan Project
Konsep dan Teori Dasar
Perencanaan dan Langkah-langkah
Garis besar perencanaan project
Desain sistem atau diagram alur
Implementasi
Latar Belakang
Tujuan Project
Konsep dan Teori Dasar
Perencanaan dan Langkah-langkah
Garis besar perencanaan project
Desain sistem atau diagram alur
Implementasi
Korelasi Mata Kuliah

## Slide 4
Latar Belakang
KONDISI STRUKTUR BANGUNAN
PERGESERAN LEMPENG BUMI

## Slide 5
Tujuan Project
Pemantauan kondisi kesehatan struktur bangunan secara real-time dengan parameter kemiringan, getaran, suhu, kelembaban dan keregangan pada bangunan. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi parameter perubahan yang dapat mengindikasikan potensi kerusakan struktural, memungkinkan langkah perawatan bangunan sebelum kerusakan semakin parah. Dengan demikian, pihak terkait dapat melakukan perbaikan secara berkala sesuai kebutuhan.

## Slide 6
Konsep dan Teori Dasar
  Modul diletakkan pada pilar sudut struktur suatu bangunan, dengan posisi didalam ruangan. (1 Modul 1 lantai)
  Pengukuran kerenggangan pada Struktur Bangunan.
  Pengukuran kemiringan pada Bangunan.
  Real-time Monitoring
  Prototipe SHMS modul

## Slide 7
PERENCANAAN DAN
LANGKAH-LANGKAH

## Slide 8
Garis besar perencanaan project
Timeline

## Slide 9
WBS

## Slide 10
Desain Sistem Dan Diagram Alur

## Slide 11
Flowchart General Sistem

## Slide 12
Power Architecture

## Slide 13
Communication Architecture

## Slide 14
General Control System

## Slide 15
Fuzzy Control System
Y. K. Ang, A. Talei, I. Zahidi, and A. Rashidi, “Past, Present, and Future of Using Neuro-Fuzzy Systems for Hydrological Modeling and Forecasting,” Hydrology, vol. 10, no. 2, Feb. 2023, doi: 10.3390/hydrology10020036.
Q. Zhu, S. M. Wang, and Y. Q. Ni, “A Review of Levitation Control Methods for Low- and Medium-Speed Maglev Systems,” Mar. 01, 2024, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). doi: 10.3390/buildings14030837.

## Slide 16
Flow Program
Y. K. Ang, A. Talei, I. Zahidi, and A. Rashidi, “Past, Present, and Future of Using Neuro-Fuzzy Systems for Hydrological Modeling and Forecasting,” Hydrology, vol. 10, no. 2, Feb. 2023, doi: 10.3390/hydrology10020036.

## Slide 17
Simplified Kalman
J. Du, C. Gerdtman, and M. Lindén, “Signal quality improvement algorithms for MEMS gyroscope-based human motion analysis systems: A systematic review,” Apr. 06, 2018, MDPI AG. doi: 10.3390/s18041123.

## Slide 18
Discrite Kalman Control System
J. Du, C. Gerdtman, and M. Lindén, “Signal quality improvement algorithms for MEMS gyroscope-based human motion analysis systems: A systematic review,” Apr. 06, 2018, MDPI AG. doi: 10.3390/s18041123.

## Slide 19
Discrite Kalman Control System
1. Zk (Measured angular rate as input)
2. Ks (Kalman Gain)
3. B (Input Scaling or System Parameter)
4. Z-1 ] (State Memory or Delay Unit)
Proses Kalman filter dimulai dengan input Zk, yaitu data kecepatan sudut dari sensor. Error residual (e) dihitung dengan membandingkan input dengan estimasi sebelumnya. Kemudian Kalman Gain (Ks) digunakan untuk menentukan kontribusi error terhadap pembaruan estimasi. State Xk diperbarui dengan hasil estimasi yang dikoreksi, menghasilkan output Wk, yaitu estimasi kecepatan sudut yang telah difilter. Proses ini menggambarkan siklus prediksi dan koreksi dalam discrete Kalman filter untuk menghasilkan estimasi yang lebih akurat.
5. Xh (State Variable)
6. A (State Transition Parameter)
7. e (Error or Residual Signal)
8. Wk (Estimated angular rate as output)

## Slide 20
Convertion
J. Smith et al., “Placeholder Text: A Study,” Citation Styles, vol. 3, Jul. 2021, doi: 10.10/X.
Perhitungan dimulai dengan menghitung percepatan total menggunakan rumus Pythagoras dari ketiga komponen akselerasi tersebut, kemudian dikonversi ke satuan Gal (cm/s²) dengan mengalikan nilai percepatan total dengan faktor gravitasi sebesar 980. Selanjutnya, magnitudo gempa dihitung menggunakan rumus empiris yang melibatkan logaritma dari percepatan tanah dan jarak dari pusat gempa, yaitu M = log10(groundMotion) + 3 * log10(distance / 100) - 2.92(Konstanta Kalibrasi Empiris). Rumus ini menghasilkan nilai skala logaritmik untuk menggambarkan kekuatan gempa berdasarkan intensitas getaran tanah yang diukur oleh akselerometer. Fungsi ini sangat berguna dalam penerapan sistem deteksi getaran atau seismometer berbasis akselerometer untuk memantau aktivitas seismik secara real-time dan akurat.

## Slide 21
ESP32-S3

## Slide 22
  Reading Freq
  vcc
  Range
  Param
DHT22
ADXL345
Strain Gauge
MPU6050
Batrai 18650
Adaptor DC 12V
STEPDOWN DC LM2596
Module Automatic Transfer Switch

## Slide 23
Wiring Komponen

## Slide 24
Implementasi

## Slide 25
Implementasi

## Slide 26
Implementation Kalman Filter
Inclinometer = Iphone Feature

## Slide 27
Conclusion Degree mpu6050

## Slide 28
Conclusion Degree mpu6050
Pada tabel menunjukan bahwa, kondisi awal data giro memiliki tingkat error 9,6% dari total pembacaan, ketika MPU6050 (Accelero, Giroskop) tersebut telah diberi metode kalman filter tingkat error cenderung menurun menjadi 2,9% dari keseluruhan data yang dibaca.

## Slide 29
Desain case sensor

## Slide 30
Conclusion DHT22
Salah satu tantangan utama dalam pemeliharaan struktur adalah pengaruh faktor lingkungan, seperti suhu dan kelembapan, yang dapat memengaruhi material struktural. Fluktuasi suhu dapat menyebabkan pemuaian atau penyusutan material, sementara kelembapan tinggi mempercepat korosi dan degradasi beton. Oleh karena itu, memantau kondisi lingkungan di sekitar struktur sangat penting untuk menjaga integritas dan keamanan jangka panjang[1].
Fluktuasi suhu dan kelembapan dapat menyamarkan tanda-tanda awal kerusakan pada struktur, seperti perubahan sifat material yang memengaruhi respons dinamis struktur (frekuensi alami dan deformasi). Dengan mengintegrasikan sensor lingkungan dalam SHMS berbasis IoT, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pemeliharaan, mengurangi biaya inspeksi manual, serta memperpanjang umur struktur melalui pendekatan prediktif yang berbasis data. Pendekatan ini akan memperkuat deteksi dini terhadap potensi kerusakan dan memungkinkan perawatan yang lebih tepat waktu dan efektif[2]

## Slide 31
Conclusion DHT22
[1] V. M. Rădulescu, G. M. T. Rădulescu, S. M. Naș, A. T. Rădulescu, and C. M. Rădulescu, “Structural Health Monitoring of Bridges under the Influence of Natural Environmental Factors and Geomatic Technologies: A Literature Review and Bibliometric Analysis,” Buildings, vol. 14, no. 9, p. 2811, 2024, doi: 10.3390/buildings14092811.
[2] A. Keshmiry, S. Hassani, M. Mousavi, and U. Dackermann, “Effects of Environmental and Operational Conditions on Structural Health Monitoring and Non-Destructive Testing: A Systematic Review,” Buildings, vol. 13, no. 4, 2023, doi: 10.3390/buildings13040918.

## Slide 32
Interface Website Monitoring
DASHBOARD

## Slide 33
Interface Website Monitoring
LOG TEMPERATUR

## Slide 34
Interface Website Monitoring
LOG HUMIDITY

## Slide 35
Interface Website Monitoring
LOG STRAINVALUE

## Slide 36
Interface Website Monitoring
LOG GYRO

## Slide 37
Interface Website Monitoring
LOG ACCELEROMETER

## Slide 38
Database MySQL

## Slide 39
No. | Sensor Gyroscope (deg/s) | Sensor Gyroscope (deg/s) | Sensor Gyroscope (deg/s) | Waktu (sekon)
No. | x | y | z | Waktu (sekon)
1 | -0,02 | 0,01 | -0,01 | 0
2 | -0,12 | 0,82 | 0,03 | 2
3 | -0,07 | 0,88 | -0,02 | 4
4 | -0,02 | 0 | -0,01 | 6
Implementasi

## Slide 40
No. | Sensor Accelerometer (m/s2) | Sensor Accelerometer (m/s2) | Sensor Accelerometer (m/s2) | Waktu (sekon)
No. | x | y | z | Waktu (sekon)
1 | 10,15 | -0,27 | 1,24 | 0
2 | 0,06 | 1,02 | -12.73 | 2
3 | 13,43 | 0,03 | -6,89 | 4
4 | 10,16 | -0,25 | 0,84 | 6
Implementasi

## Slide 41
No. | Strain Gauge (n) | Waktu (sekon)
No. | Strain Gauge (n) | Waktu (sekon)
1. | 0 | 0
2. | 0,6 | 2
3. | 2,83 | 4
4. | 5,18 | 6
5. | 6,16 | 8
6. | 0 | 10
Implementasi

## Slide 42
No. | Sensor DHT22 | Sensor DHT22 | Waktu (sekon)
No. | Suhu (Celcius) | Kelembaban (%) | Waktu (sekon)
1. | 26,8 | 52,7 | 0
2. | 27,1 | 54,3 | 2
3. | 28,2 | 55,6 | 4
4. | 29,5 | 53,8 | 6
5. | 31 | 54,2 | 8
6. | 31,5 | 49 | 10
7. | 31,5 | 46,1 | 12
8. | 31,2 | 44,7 | 14
Implementasi

## Slide 43
Dokumentasi
TAMPAK JAUH

## Slide 44
Final Test
TAMPAK DEKAT

## Slide 45
Final Test

## Slide 46
KORELASI MATAKULIAH
OPTIMASI INDUSTRI
konsep optimasi digunakan untuk memproses data sensorial dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat
Salah satu teknik yang digunakan adalah Kalman Filter, yang bertujuan untuk mengurangi noise dalam data.
Selanjutnya, dilakukan perhitungan Error Residual (e), yakni selisih antara data input aktual dengan estimasi sebelumnya untuk mengukur tingkat error. Pada tahap ketiga, Kalman Gain (Ks), dihitung untuk menentukan kontribusi dari error terhadap pembaruan estimasi, yang menjadi faktor penting dalam proses koreksi. Kemudian, State Update (Xk) diperbarui menggunakan hasil estimasi yang telah dikoreksi berdasarkan Kalman Gain. Dan terakhir nilai hasil estimasi yang telah difilter keluar sebagai Output (Wk)

## Slide 47
KORELASI MATAKULIAH
TEKNIK PERAWATAN DAN PERBAIKAN
1. Corrective Maintenance
Melakukan pendeteksian kerusakan pada struktur bangunan, menentukan titik lokasi kerusakan pada struktur bangunan agar mengetahui mana yang harus segera diperbaiki
2. Proactive Maintenance
Memeriksa kondisi pembacaan monitoring pada alat dan koneksi pada jaringan agar alat dapat mengirimkan data keseluruhan pada database.
3. Perbaikan
Apabila alat tidak dapat mendeteksi getaran, kemiringan, suhu, kelembaban dan keregangan serta tidak dapat mengirimkan data sensor ke database.

## Slide 48
KORELASI MATAKULIAH
REKAYASA TEKNOLOGI CERDAS
Proyek Structural Health Monitoring System (SHMS) sangat berkaitan dengan mata kuliah Rekayasa Teknologi Cerdas karena melibatkan kecerdasan buatan, dan sistem Decision making.
Dalam SHMS, sensor cerdas (seperti accelerometer dan strain gauge) digunakan untuk memantau kondisi struktural bangunan. Data yang dihasilkan diolah menggunakan teknik Digital Signal Processing dan dianalisis dengan algoritma Machine Learning untuk mendeteksi kerusakan atau anomali.

## Slide 49
KORELASI MATAKULIAH
Selain itu, korelasi mata kuliah Rekayasa Teknologi Cerdas juga berada pada pemanfaatan database untuk menampung data dari sensor, data akan terupdate setiap 200 ms, yang kemudian ditampilkan pada web server secara real-time.

## Slide 50
KORELASI MATAKULIAH
Penjelasan utama cara kerjanya
  Setup database
  Program menggunakan Sequelize, sebuah ORM (Object Relational Mapping) untuk berinteraksi dengan database MySQL.
  Fetch data
  Data dari tabel tbl_shms diambil dan diurutkan berdasarkan id secara descending untuk mendapatkan data terbaru.
  CORS Configuration
  Server Socket.IO mengizinkan koneksi dari server address dengan metode GET dan POST.
  API Socket.io untuk streaming data
  Saat klien terkoneksi, server akan mengirimkan data terbaru setiap 200 ms secara real-time.

## Slide 51
KORELASI MATAKULIAH
SISTEM KENDARAAN CERDAS
Project Structural Health Monitoring System (SHMS) berkaitan erat dengan mata kuliah Sistem Kendaraan Cerdas, terutama dalam penerapan prinsip dasar yang serupa. Keduanya menggunakan integrasi sensor dan controller untuk memantau dan meningkatkan keamanan serta kinerja, baik pada infrastruktur maupun kendaraan. Dalam pengembangan SHMS, berbagai sensor seperti akselerometer, sensor suhu dan kelembaban digunakan untuk mengumpulkan data mengenai kondisi struktural. Data ini dianalisis untuk mendeteksi kerusakan atau keausan pada struktur menggunakan teknik seperti analisis getaran dan pemrosesan sinyal.

## Slide 52
KORELASI MATAKULIAH
Kolaborasi antara SHMS dan Sistem Kendaraan Cerdas juga membuka peluang untuk pengembangan teknologi baru yang lebih canggih. Misalnya, data dari SHMS dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman tentang kondisi jalan dan infrastruktur yang kemudian dapat diintegrasikan ke dalam sistem navigasi kendaraan cerdas. Hal ini akan memungkinkan kendaraan cerdas untuk menyesuaikan kecepatan dan jalur perjalanan berdasarkan kondisi infrastruktur yang sebenarnya, meningkatkan keselamatan dan efisiensi. Selain itu, integrasi data dari SHMS ke dalam sistem kendaraan cerdas dapat membantu dalam perencanaan pemeliharaan preventif untuk infrastruktur transportasi, mengurangi risiko kecelakaan yang disebabkan oleh kerusakan jalan atau jembatan.

## Slide 53
KORELASI MATAKULIAH
PROYEK 3: ROBOTIKA INDUSTRI
Dalam SHMS, sensor seperti accelerometer, strain gauge, atau sensor perpindahan dipasang pada elemen struktural gedung (misalnya kolom, balok, atau lantai) untuk memantau getaran, pergeseran, atau deformasi akibat beban, gempa, atau perubahan lingkungan. Proses ini sejalan dengan konsep sensorik pada robot yang digunakan untuk mendeteksi kondisi lingkungan atau status robot.
Data yang dihasilkan sensor kemudian diproses menggunakan teknik seperti Digital Signal Processing (DSP) untuk menghilangkan noise dan menganalisis perubahan yang signifikan. Dalam konteks gedung, hasil analisis ini digunakan untuk mendeteksi potensi kerusakan struktural atau keausan material.

## Slide 54
Kendala
  Main point pada struktur bangunan untuk kalibrasi pembacaan modul yang akan dipasang,
  Time Domain Reflectometer pada kabel transmisi sensor dengan Mikrokontroler
  Direct Calibration dengan Inchilometer

## Slide 55
MATUR SEMBAH NUWUN